吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目

开工前信息公示

一、基本情况

项目名称：吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目

建设单位：吉林紫金铜业有限公司

设计单位：北京矿冶研究总院

施工单位：溧阳市金圣建筑安装工程有限公司蛟河分公司

本项目拟开工时间：2018年12月28日

建设性质：改扩建

建设地点、周围环境状况：吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目位于珲春边境经济合作区18号小区，位于吉林紫金铜业有限公司现有厂区内。厂区东侧隔森林山南路为农田，东北侧1010m为电线村，南侧隔墙为农田，隔农田170m为精诚煤炭洗选有限公司闲置厂房，西侧隔通海路为农田，西南侧隔农田1080m为支边村，西北侧隔通海路为农田，隔农田300m为闲置厂房，北侧隔墙为永兴街，隔永兴街30m为农田及延边顺茂物流有限公司（主要为吉林紫金铜业有限公司服务车队）。

建设内容及规模

本次扩产改造后，生产规模从日处理1150t/d含铜复杂金精矿扩建为日处理2000t/d含铜复杂金精矿。

二、拟采取的环境保护措施清单和实施计划

施工期采取污水、扬尘、固废和噪声污染防治措施。厂区周围设置了一定宽度的绿化防护带与周围环境隔离。

施工废气：采取合理安排施工时间，禁止在大风天气施工；建筑材料在运输、堆放过程中覆盖篷布；对施工场地进行洒水降尘等防尘措施。

施工废水：施工期废水施工废水经沉淀澄清处理后，上清液回用于施工，不外排。生活污水经市政下水管网进入珲春市污水处理厂。

施工噪声：施工期噪声源主要为各种施工设备及车辆，合理安排施工时间，禁止夜间施工，通过加强作业管理，将使施工过程中对环境影响降至最低，对区域声环境影响较小，施工场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

施工固体废物：施工过程中会产生建筑垃圾，送指定建筑垃圾堆放场，不会造成二次污染。

施工人员生活污水与生活垃圾排放量较小，施工人员利用厂区的食堂及水冲厕所等生活设施，生活污水经市政下水管网进入珲春市污水处理厂，施工人员生活垃圾由环卫部门负责清运至垃圾填埋场，避免产生二次污染。

综上，施工期影响均是短期的、暂时的，由于项目施工量不大，施工期较短，施工期三废及噪声情况排放不大，不会给环境带来较大不利影响。